## Slide 1: 基于动态参数不确定性的列车节能运行控制策略研究
徐让
卢少锋

## Slide 2: 部分工作进展
基础数据
既有时刻表与运行数据
线路坡度、曲线、限速
列车质量与牵引/制动特性
阻力参数识别结果
Davis A、B、C
上层：多列车时刻表规划（MAPPO）
上层观测状态
当前到发时刻、前后车间隔
供电分区与能量状态、上一站间运行反馈
MAPPO决策模型
分散 Actor 集中 Critic
时刻表调整动作
停站时间调整
形成新的发车时刻
下发：目标站间运行时间、停站时间与发车约束
反馈：实际运行时间、牵引/再生能量、可行性与安全指标
下层：共享 SAC 站间驾驶控制
线路与列车环境
坡度、曲线、限速
列车质量
牵引/制动特性
状态空间
速度、运行时间、位置
上一时刻执行控制力
质量、所处站间
SAC驾驶策略
Actor
双 Critic
经验回放池
连续控制动作
牵引 / 惰行 /
制动力比例
安全执行层
牵引/制动力、功率
加速度与限速约束
终点停车保护
列车纵向动力学模型
牵引/制动力、Davis阻力、坡度阻力、曲线阻力
优化结果
优化时刻表
（发车时间）
牵引能耗
再生制动利用率
Notes: 本页加入可编辑的SAC上下层课题实现结构图。按照用户要求，模块之间未添加箭头或连接线。

## Slide 3
徐让