## Slide 1
上层：多列车时刻表规划（MAPPO）
多列车智能体
独立 Actor
集中 Critic
时刻表状态
发车 / 到达 / 追踪间隔 / 供电分区
上层动作
站间运行时间调整
停站时间调整
下发
目标站间运行时间、停站时间、发车约束
反馈
实际运行时间、能耗、可行性、安全指标
下层：共享 SAC 站间驾驶控制
16维状态
速度、位置、时刻偏差
载重、坡度、限速
方向、站间编号
SAC Actor
训练：高斯分布采样 μ, σ
评估：策略均值 tanh(μ)
连续动作
牵引 / 制动比例
安全执行层
牵引、功率、制动力
及加速度硬约束
预测超速时最小安全投影
终点停车保护
列车与线路环境
Davis阻力、坡度
曲线、限速
纵向动力学
双 Critic + 经验回放池
Q值估计与策略更新
基础数据
真实时刻表
线路坡度 / 曲线 / 限速
列车质量与牵引特性
结果
优化时刻表
速度轨迹
牵引 / 制动力曲线
能耗与可行率
Notes: 根据用户提供的 SAC_上下层课题实现结构图.png 重建。所有模块、文字和箭头均为可编辑原生PPT对象。