## Slide 1
下层列车纵向动力学
SAC下层控制
01
运动方程
dx/dt = v， m·dv/dt = F − R(v,x)
x为位置，v为速度，F为执行力，m为列车质量。
LaTeX：\dot{x}=v,\quad m\dot{v}=F-R(v,x)
离散状态更新
vₜ₊₁ = max[0, vₜ + (Fₜ − Rₜ)Δt/m]
xₜ₊₁ = xₜ + (vₜ + vₜ₊₁)Δt/2
仿真采用匀加速度离散积分。
LaTeX：v_{t+1}=\max\{0,v_t+\frac{F_t-R_t}{m}\Delta t\},\quad x_{t+1}=x_t+\frac{v_t+v_{t+1}}{2}\Delta t
线路总阻力
R(v,x) = A + B(3.6v) + C(3.6v)² + mg·i(x)/1000 + mg·600/[1000R꜀(x)]
依次包含Davis基本阻力、坡度阻力和曲线阻力。
LaTeX：R(v,x)=A+B(3.6v)+C(3.6v)^2+mg\frac{i(x)}{1000}+mg\frac{600}{1000R_c(x)}
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/train_model.py；timetable/lower_control.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 2
SAC状态与连续动作
SAC下层控制
02
16维共享状态
sₜᴸ = [sₜᵐᵒᵗⁱᵒⁿ, sₜˢᶜʰᵉᵈᵘˡᵉ, sₜᵗʳᵃⁱⁿ, sₜˡⁱⁿᵉ, sₜᶜᵒⁿᵗᵉˣᵗ]
状态包含运动、时刻、载重、线路条件以及上下行和站间编号。
LaTeX：s_t^L=[s_t^{motion},s_t^{schedule},s_t^{train},s_t^{line},s_t^{context}]
时刻进度偏差
eₜˢᶜʰ = Tᵗᵃʳ · |xₜ/L − t/Tᵗᵃʳ|
将空间进度和时间进度之差转换为秒级偏差。
LaTeX：e_t^{sch}=T^{tar}\left|\frac{x_t}{L}-\frac{t}{T^{tar}}\right|
动作与牵引特性
Fᵗʳₘₐₓ(v) = min(Fₘₐₓ, Pₘₐₓ/max(v,ε))
Fᵖʳᵒᵖ = a·Fᵗʳₘₐₓ(v), a≥0； Fᵖʳᵒᵖ = a·Fᵇʳₘₐₓ, a<0
actor输出a∈[−1,1]。正值牵引，负值制动。
LaTeX：F_{tr,max}(v)=\min(F_{max},\frac{P_{max}}{\max(v,\varepsilon)}),\quad F^{prop}=\begin{cases}aF_{tr,max}(v),&a\ge0\\aF_{br,max},&a<0\end{cases}
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/lower_control.py；timetable/lower_continuous.py；timetable/train_model.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 3
安全投影与下层奖励
SAC下层控制
03
最小干预安全投影
Fₜᵉˣᵉᶜ = Π𝒞₍ₛₜ₎(Fₜᵖʳᵒᵖ) = arg min |F − Fₜᵖʳᵒᵖ|， F∈𝒞(sₜ)
安全集合包含限速、牵引功率、制动力、加速度和终点停车约束。
LaTeX：F_t^{exec}=\Pi_{\mathcal C(s_t)}(F_t^{prop})=\arg\min_{F\in\mathcal C(s_t)}|F-F_t^{prop}|
四类奖励
rₜᴸ = rₜᵗⁱᵐᵉ + rₜᵉⁿᵉʳᵍʸ + rₜᶜᵒᵐᶠᵒʳᵗ + rₜˢᵃᶠᵉᵗʸ
准点是主要目标。能耗和舒适性用于同等可行方案之间的优化。
LaTeX：r_t^L=r_t^{time}+r_t^{energy}+r_t^{comfort}+r_t^{safety}
奖励分量示例
rₜᵉⁿᵉʳᵍʸ = −wᴱ·ΔEₜ/Eʳᵉᶠ
rₜᶜᵒᵐᶠᵒʳᵗ = −wᴶ|jₜ|Δt
rₜˢᵃᶠᵉᵗʸ = −wˢ·𝟙(Fₜᵉˣᵉᶜ ≠ Fₜᵖʳᵒᵖ)
安全层纠正动作后，惩罚归因于actor提出的原始动作。
LaTeX：r_t^{energy}=-w_E\frac{\Delta E_t}{E_{ref}},\quad r_t^{comfort}=-w_J|j_t|\Delta t,\quad r_t^{safety}=-w_S\mathbf1(F_t^{exec}\ne F_t^{prop})
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/lower_control.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 4
Soft Actor-Critic更新公式
SAC下层控制
04
策略重参数化
zₜ = μθ(sₜ) + σθ(sₜ)⊙ε， ε∼𝒩(0,I)， aₜ = tanh(zₜ)
训练时高斯采样，评估时使用tanh(μ)。
LaTeX：z_t=\mu_\theta(s_t)+\sigma_\theta(s_t)\odot\epsilon,\quad \epsilon\sim\mathcal N(0,I),\quad a_t=\tanh(z_t)
双Q目标值
yₜ = rₜ + γ(1−dₜ)[minᵢQφ̄ᵢ(sₜ₊₁,aₜ₊₁) − αlog πθ(aₜ₊₁|sₜ₊₁)]
两个目标critic取较小值，降低Q值高估。
LaTeX：y_t=r_t+\gamma(1-d_t)[\min_{i=1,2}Q_{\bar\phi_i}(s_{t+1},a_{t+1})-\alpha\log\pi_\theta(a_{t+1}|s_{t+1})]
critic与actor目标
JQ(φᵢ)=𝔼[(Qφᵢ(sₜ,aₜ)−yₜ)²]
Jπ(θ)=𝔼[αlogπθ(aₜ|sₜ)−minᵢQφᵢ(sₜ,aₜ)]
经验池保存屏蔽前的原始提出动作，actor和critic使用同一动作语义。
LaTeX：J_Q(\phi_i)=\mathbb E[(Q_{\phi_i}(s_t,a_t)-y_t)^2],\quad J_\pi(\theta)=\mathbb E[\alpha\log\pi_\theta(a_t|s_t)-\min_iQ_{\phi_i}(s_t,a_t)]
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/lower_continuous.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 5
MAPPO上层动作与时刻传播
MAPPO上层规划
05
上层动作映射
ΔDᵢ,ₖ = Dₘₐₓ·tanh(uᵢ,ₖᵈʷᵉˡˡ)
ΔTᵢ,ₖ = Tₘₐₓ·tanh(uᵢ,ₖʳᵘⁿ)
当前课题设置Tₘₐₓ=0，上层主要优化停站时间。
LaTeX：\Delta D_{i,k}=D_{max}\tanh(u_{i,k}^{dwell}),\quad \Delta T_{i,k}=T_{max}\tanh(u_{i,k}^{run})
目标时刻与到达时刻
Dᵢ,ₖ = Dᵢ,ₖ⁰ + ΔDᵢ,ₖ， Tᵢ,ₖᵗᵃʳ = Tᵢ,ₖ⁰ + ΔTᵢ,ₖ
Aᵢ,ₖ₊₁ = Aᵢ,ₖ + Dᵢ,ₖ + Tᵢ,ₖᵃᶜᵗ
实际运行时间由下层策略仿真返回，不直接用目标时间替代。
LaTeX：D_{i,k}=D_{i,k}^0+\Delta D_{i,k},\quad T_{i,k}^{tar}=T_{i,k}^0+\Delta T_{i,k},\quad A_{i,k+1}=A_{i,k}+D_{i,k}+T_{i,k}^{act}
上下层调用关系
(Tᵃᶜᵗ,Eᵗʳ,Eʳᵉᵍ,χ,𝒳) = fθˢᴬᶜ(Tᵗᵃʳ,m,ℓ,d)
下层向上层返回实际时间、牵引能耗、再生能、可行性和运行轨迹。
LaTeX：(T^{act},E^{tr},E^{reg},\chi,\mathcal X)=f_\theta^{SAC}(T^{tar},m,\ell,d)
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/online_hierarchical.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 6
多列车节能与安全目标
MAPPO上层规划
06
再生能匹配
Eₘₐₜcₕ = Σz,b min(Ez,bᵗʳ, Ez,bʳᵉᵍ)， ρʳᵉᵍ = Eₘₐₜcₕ/(Eʳᵉᵍ+ε)
按供电分区和时间窗统计牵引需求与再生制动能量的重叠。
LaTeX：E_{match}=\sum_{z,b}\min(E_{z,b}^{tr},E_{z,b}^{reg}),\quad \rho_{reg}=\frac{E_{match}}{E_{reg}+\varepsilon}
追踪间隔违反量
H = Σi,k max[0, hₘᵢₙ − (Aᵢ₊₁,ₖ − Aᵢ,ₖ)]
当相邻列车间隔低于最小追踪间隔时产生惩罚。
LaTeX：H=\sum_{i,k}\max\{0,h_{min}-(A_{i+1,k}-A_{i,k})\}
上层总体目标
min Jᵁ = wᴱ(Eᵗʳ/Eʳᵉᶠ) − wᴿρʳᵉᵍ + wᴴH + wᶠNⁱⁿᶠᵉᵃˢⁱᵇˡᵉ
上层在满足可行性和追踪间隔的前提下减少牵引能耗并提高再生能利用率。
LaTeX：\min J^U=w_E\frac{E^{tr}}{E^{ref}}-w_R\rho_{reg}+w_HH+w_FN_{infeasible}
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/online_hierarchical.py；timetable/mappo.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 7
MAPPO集中训练与分散执行
MAPPO上层规划
07
CTDE结构
aᵢ,ₖ ∼ πθᵢ(a|oᵢ,ₖ)， Vφ = Vφ([o₁,ₖ,…,oN,ₖ])
每列车actor只使用局部观测，集中critic使用所有列车状态。
LaTeX：a_{i,k}\sim\pi_{\theta_i}(a|o_{i,k}),\quad V_\phi=V_\phi([o_{1,k},\ldots,o_{N,k}])
GAE优势估计
δₖ = rₖ + γVφ(sₖ₊₁ᴳ) − Vφ(sₖᴳ)
Âₖ = Σˡ(γλ)ˡδₖ₊ₗ
当前λ=0.95，用于平衡优势估计的偏差与方差。
LaTeX：\delta_k=r_k+\gamma V_\phi(s_{k+1}^G)-V_\phi(s_k^G),\quad \hat A_k=\sum_l(\gamma\lambda)^l\delta_{k+l}
PPO裁剪目标
Lᶜˡⁱᵖ = 𝔼[min(rₖ(θᵢ)Âₖ, clip(rₖ(θᵢ),1−ε,1+ε)Âₖ)]
当前ε=0.2，限制单次策略更新幅度。
LaTeX：L^{clip}=\mathbb E[\min(r_k(\theta_i)\hat A_k,\operatorname{clip}(r_k(\theta_i),1-\epsilon,1+\epsilon)\hat A_k)]
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/mappo.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。

## Slide 8
上下层联合建模摘要
分层强化学习框架
08
上层 MAPPO：时刻表规划
uᵁ → {ΔD, ΔT} → Tᵗᵃʳ
下层 SAC：安全节能驾驶
(Tᵃᶜᵗ, E, χ, 𝒳) = fθˢᴬᶜ(Tᵗᵃʳ, m, ℓ, d)
联合优化目标
min J = wT·Jᵗⁱᵐᵉ + wE·Jᵉⁿᵉʳᵍʸ + wH·Jʰᵉᵃᵈʷᵃʸ + wS·Jˢᵃᶠᵉᵗʸ
LaTeX：\min J=w_TJ^{time}+w_EJ^{energy}+w_HJ^{headway}+w_SJ^{safety}
Notes: 公式依据当前项目代码：timetable/online_hierarchical.py；timetable/lower_continuous.py；timetable/mappo.py。公式与LaTeX源码均为可编辑文本。